FAB LAB Provence
Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille
Soirée Geek Bidouille
du 18 octobre 2013
Présentation du
Robot OMNIWHEEL

---
Capteur IR AB
Capteur IR BC
Capteur IR CA
Reg. 5V
Arduino Nano
Energie
6x AA
Servo A
Servo B
Servo C

---
3x servomoteur à rotation continue
3x roues omniwheel
3x capteur IR Sharp 2Y0A21
1x arduino nano
1x régulateur 5V LM7805
1x condensateur 100µF / 25V
1x condensateur 0,22µF / 16V
1x switch ON/OFF

---
4x support imprimé
3x plaque 32 x 28 x 5 mm imprimée
3x support capteur 45 x 12 x 12 mm imprimé
6x rondelle imprimée
12x entretoise 6mm imprimée
3x support de 2 piles AA
6x tige filetée M4 x 90 mm
12x écrou M4
1x plaque circuit pastillé 70 x 80 mm

---
Éléments à améliorer :
Garde au sol faible
=> monter les servomoteurs à plat.
Vitesse de déplacement non modifiable
=> utiliser des moteurs à courant continu
(modifie également la garde au sol)
Angles morts au niveau des capteurs :
=> trouver des capteurs avec des angles de détection >
=> monter les capteurs 2Y0A21 sur des servomoteurs